## Slide 1
Соколова О.Д.
ИВМиМГ СО РАН
Оптимизация передачи мгновенных сообщений в VANET сетях

## Slide 2
VANET
Vehicular Ad Hoc Networks
Автотранспортная сеть Ad-Hoc, или VANET, - это технология, которая использует движущиеся автомобили в качестве узлов в сети для создания мобильной сети.
VANET использует каждую машину как беспроводной маршрутизатор или узел, позволяя автомобилям на расстоянии приблизительно 100-300 метров друг от друга подключаться и, в свою очередь, создавать сеть с широким диапазоном.
Изменение структуры сети: поскольку автомобили выходят из диапазона сигналов, они выходят из сети, также к сети могут присоединяться другие автомобили.
Первые системы, которые интегрировали эту технологию - полицейские и пожарные транспортные средства, для связи друг с другом в целях обеспечения безопасности.

## Slide 3
VANET
Vehicular Ad Hoc Networks
VANET сети являются ключевой частью инфраструктуры интеллектуальных транспортных систем (ITS). Иногда VANET называются интеллектуальными транспортными сетями.
Vehicle to Vehicle
Vehicle to Roadside
Vehicle to Internet

## Slide 4: ДМСТС – децентрализованные мобильные сети транспортных средств
особенностью сетей VANET/ДМСТС является:
максимальная децентрализация, когда в сети отсутствует выделенный сервер, и вся инфраструктура распределяется по узлам связи. Даже если на более высоком уровне модели OSI/ISO и присутствует сервер, часто на уровне прикладных и транспортных протоколов структура оказывается одноранговой и децентрализованной.
возможность появления новых узлов, абонентов, и перестройка их взаимосвязей в кратчайшие сроки, что требует автоматической перестройки сети, что исключает длительную и дорогую процедуру перенастройки административными методами.

## Slide 5: Организация сетей
Автономные телекоммуникационные сети (АТКС) - транспортные средства (ТС), англ. vehicle, оснащенные устройствами телекоммуникаций (ТКУ), образующими локальные сети внутри транспортных средств,.
ТС вместе с расположенными в них ТКУ, соединенными в АТКС, мы будем также обозначать как аппаратно-программный комплекс (АПК).
Под сетью связи (СС) транспортных средств (ТС) понимают систему связи между аппаратно-программными комплексами (АПК), созданными на базе транспортных средств (vehicle) и оснащенных устройствами телекоммуникаций. В случае если такая сеть является самоорганизующейся, то обозначим ее как ad hoc сеть транспортных средств, что является аналогом принятого в зарубежной науке термина VANET - vehicular ad hoc network.
К особенностям СС ТС является отсутствие опорной стационарной сети, так как сфера применения таких сетей может быть самой разнообразной. И даже если опорная сеть присутствует, СС может функционировать и без нее, используя ad hoc маршрутизацию.
Несмотря на возможность присутствия выделенных ТС, клиентами связи, и базовыми станциями, и серверами, предоставляющими услуги связи в данном случае, являются сами АПК, созданные на базе используемых в сети транспортных средств.

## Slide 6: Задача рассылки мгновенных сообщений
1. Имеются автомобили, движущиеся по дорогам. Считаем эти ТС узлами нестационарной сети. Для простоты для моделирования размещения узлов в сети можно применить Poisson random network model (просто пуассоновским процессом накиданы точки на плоскости).
2. Введение системы координат. В начале координат находится узел, которое обнаружил некоторое важное событие (например, ДТП). Информация об этом событии должна быть доставлена по возможности в кратчайшее время всем соседним узлам сети в некотором радиусе D. То есть имеется одно сообщение, копии которого будет передаваться по сети.
3. Передачи узлов всегда широковещательные, в том смысле что сообщение всегда отправляется всем узлам в сети. Те узлы, которые смогли получить сообщение начинают его передавать сами. Цель - как можно быстрее уведомить как можно большее количество узлов о важном событии.
4. На каждом шаге требуется по некоторому алгоритму выбирать множество узлов, которые будут осуществлять попытку передачи данных. Задача - максимизировать скорость распространения. Для некоторых стратегий найти вероятности (или какие-то оценки для них) вида: Pr{оповещены все узлы в радиусе d к моменту времени t}.

## Slide 7: Возможные стратегии:
- После первого получения сообщения узел постоянно передает его на каждом шаге (обычный broadcast storm).
- После первого получения сообщения узел передает его на каждом шаге с фиксированной вероятностью (некоторый вариант ALOHA).
- На каждом шаге узлы выбираются так чтобы избежать интерференции (maximal scheduling).

## Slide 8: Распространение сообщения на дороге
На прямой (без перекрестков) расположены случайным образом машины. Можно рассматривать равномерное распределение, т.к. перекрестков, возле которых могут скапливаться машины, нет.
Одна из машин начинает передавать сообщение. Для каждой машины есть вероятность pi, с которой она получит сообщение. Чем дальше машина – тем меньше вероятность (обратная пропорциональность квадрату расстояния).
1. Отправка сообщения с подтверждением получения. В этом случае команда разослать сообщение дальше поступает на самую удаленную машину из всех, кто прислал подтверждение о получении.
2. Отправка сообщения без подтверждения. В этом случае задается пороговое значение k из интервала от 0 до 1. Считаем, что если pi больше k, то i-ая машина получила сообщение. Для самой удалённой машины с pi>=k даем команду разослать сообщение дальше.
При этом интерференцию не учитывается. Находим вероятность того, что к моменту времени t будут оповещены все машины на расстоянии d (в обе стороны) от первой рассылавшей P(t,d). В результате получаем скорость надёжного распространения сообщения на прямой (дорога без перекрестков). Это используется далее в графовой модели.

## Slide 9: Распространение сообщения на сети дорог
Рассматриваем геометрический граф (т. е. каждому узлу приписаны его координаты на плоскости). Вершины графа – (перекрестки), ребра графа – участки дорог. Каждое ребро имеет номер и две характеристики – длина и плотность потока (количество машин деленное на единицу расстояния). (Можно считать плотность равномерной на каждом ребре или к перекресткам плотность увеличивается).
На каждом ребре есть машины, каждая машина привязана к номеру ребра. Машины тоже считаем узлами графа (окрашены отлично от узлов-перекрёстков).
С одного узла-машины начинается распространение сообщения. Если в области распространения нет перекрестка, то доставка сообщения считается как в случае с распространением сообщения на дороге. Если в область распространения попал перекресток, то для дальнейшей передачи выбираются узлы на разных ребрах (сходящихся в узле-перекрестке).
Необходима реалистичная модель движения узлов, реалистичная модель канала и интерференции, детально смоделированный протокол IEEE 802.11p и т.п. Для проведения такого моделирования имеются известные симуляторы, например: http://veins.car2x.org/

## Slide 10: Распространение сообщений с учетом интерференции
Ранее решалась задача рассылки сообщений в графе. Назначается узел, из которого начинается рассылка, и далее на каждом шаге выбирается множество узлов, которые будут передавать сообщение дальше. Критерием в такой задаче является скорость доставки сообщения.
Адаптация этой задачи: для каждой i-ой вершины, которая рассматривается как возможная для дальнейшей передачи, указывается множество вершин, которым запрещено передавать одновременно с i-ой. Таким образом, получаем вариант maximal scheduling.
Для этой задачи есть один существенный вопрос: имеется ли в каждом узле информация обо всех остальных узлах (например, их координаты). Или каждый узел имеет информацию только о своих «соседях», т.е. тех, кто находится в радиусе его видимости (т. е., те, кому он рассылает сообщения).
Другой вариант решения задачи с учетом интерференции - гиперграфовая модель сети.

## Slide 11: Спасибо за внимание